## Slide 1: BNN on RISC-V
Sunghyun Lee, Suhak Lee
Department of Computer Engineering
2025년 7월 15일

## Slide 2: To Do List
공개된 C 코드가 어떻게 동작하는지에 대한 분석
lenet5_mnist의 original이 어떻게 C로 변경되는지에 대한 분석
  common.py 파일을 참고하여 오리지널이 어떻게 만들어지는지 확인 가능
lenet5_mnist의 optimized version이 어떻게 C로 변경되는지에 대한 분석
mixed-precision 세팅, 구성 및 진행 방법 분석

## Slide 3: 진행사항
Mixed-Precision Neural Networks on RISC-V Cores 환경 세팅 및 C 코드 분석(진행중)

## Slide 4: Ultra-Compact BNN for HAR on RISC-V
- Ultra-Compact Binary Neural Network for Human Activity Recognition on RISC-V Processors
기존의 Edge 환경에서의 HAR을 위한 State-of-the-art : Decision Tree나 Random Forest(RF) 기반의 경량화 ML
DL은 계산 복잡도가 높아서 상대적으로 덜 사용
목표 : RISC-V를 타깃으로 하는 HAR을 위한 BNN을 구현
목표 설정의 문제점 : HAR은 단순한 task이기 때문에, 기존 BNN을 사용할 경우 over-parameterized됨
해결 방안 : 소형 BNN을 위한 RISC-V 라이브러리 제안

## Slide 5: Ultra-Compact BNN for HAR on RISC-V
- Ultra-Compact Binary Neural Network for Human Activity Recognition on RISC-V Processors
기존의 Edge 환경에서의 HAR을 위한 State-of-the-art : Decision Tree나 Random Forest(RF) 기반의 경량화 ML
DL은 계산 복잡도가 높아서 상대적으로 덜 사용
목표 : RISC-V를 타깃으로 하는 HAR을 위한 BNN을 구현 및 적합 여부 평가

## Slide 6: Ultra-Compact BNN for HAR on RISC-V
- 목표 설정의 문제점
HAR은 단순한 task이기 때문에, 기존 BNN을 사용할 경우 over-parameterized됨
대부분 하드웨어 가속기로 구현되어 있어 범용 프로세서 기반으로 구현한 것이 드뭄
네트워크 최소 크기 제약이 큼
해결 방안 : Ultra-Compact Networks를 대상으로 한 RISC-V의 BNN 추론 라이브러리 제안

## Slide 7: Ultra-Compact BNN for HAR on RISC-V
- HAR에 필요한 time-series processing을 위한 1D Conv 연산
x : input activation
w : weight
m : output channel index
k : kernel 내의 time-step offset
c : input channel index

## Slide 8: Ultra-Compact BNN for HAR on RISC-V
- Data Layout
1D Network이기 때문에 메모리 내에서의 Layout이 중요
데이터를 time-major 순서로 저장하여 같은 time-step에 해당하는 모든 채널이 연속적으로 저장
(같은 시간에 측정된 데이터가 메모리 상에 연속적으로 존재)
RISC-V의 automatic post-increment 등 하드웨어 기능 효율적 사용 가능
- Loop 순서
수식 계산 시, 모든 출력 채널과 time-step에 대해 반복 및 2개의 중첩 루프에 포함 필요
실험적으로 Loop 순서를 activation 고정 / weight 반복하는 것이 HW 성능이 가장 좋음

## Slide 9: Ultra-Compact BNN for HAR on RISC-V
- Data 정렬 및 Leftovers 처리
특정 Time-step에서 모든 채널에 대한 출력이 생성 되고, 그 다음 time-step의 루프가 진행될 때 입력 샘플을 이동하여 activation과 weight를 정렬 (Leftovers를 0으로 패딩하지 않음)
- Partial Loop Unrolling
알고리즘 내부 루프 반복에서 여러 time-step과 output channel의 and/or 연산을 처리하는 방식
Arithmetic intensity 증가

## Slide 10: Ultra-Compact BNN for HAR on RISC-V
- Fused batch normalization and pooling
BatchNorm과 Binarization 연산이 연속될 경우
각 채널의 Binarization 전 출력값과 따로 계산된 threshold 값을 비교하는 단순 연산으로 감소 가능
Non-binarized accumulator output을 버퍼에 따로 저장하지 않아도 됨(메모리 접근 최소화)
- Binarized Fully-Connected Layer
Output time-step이 1개인 Conv 연산일 경우, Fully-Connected(FC) Layer는 Conv Layer와 유사함
FC Layer에서 출력을 re-binarize 하지 않고 Accumulator의 32-bit output을 메모리에 직접 저장
표준적인 곱셈 및 덧셈으로 처리 가능

## Slide 11: Ultra-Compact BNN for HAR on RISC-V
- 연구 핵심 및 결과
전용 AI 가속기 없이 RISC-V 위에 HAR을 위한 BNN 구현 및 작동
RF 기반의 최산 하드웨어 친화적인 모델과 비교 :
정확도 우수 / 동일 정확도 대비 최대 70% 에너지 절감 / 동일 정확도 대비 91% 메모리 절감