## Slide 1: Mixed-SNN
Sunghyun Lee
Department of Computer Engineering
2026년 06월 17일

## Slide 2: SNN
BNN에서 3x3 convolutional kernel을 binary로 양자화하면, 가능한 binary kernel의 전체 집합은
SNN은 binary kernel을 전체 집합 가 아닌 subset 로 제한한다. ( )
는 subset 의 크기를 결정하는 hyperparameter. subset 를 Codebook이라고도 부른다
각 3x3 kernel은 codebook의 -bit index 하나로 저장되어(BNN은 kernel 당 9bit), weight당 평균 bit, 즉 1비트 미만(sub-bit)이 된다.
0.56-bit() SNN ResNet-18은 BNN 대비 약 1.8x 압축, 3.13x 속도 향상
c

## Slide 3: Motivation
기존 sub-bit = 모든 층에 동일한 적용
실험: 모든 layer 기준, 한 layer씩만 4,3,2,1로 낮춰 Accuracy Weight Storage BitOPs 변화를 측정
layer마다 sensitivity가 다름 sensitivity를 학습 (Method의 Phase 1)
Hardware constraint(Storage/BitOPs)마다 유리한 layer가 다름 Hardware constraint 기반 할당(Method의 Phase 2)

## Slide 4: Method Overview
1
Phase 1
τ Search
sensitivity map Π 학습
2
Phase 2
DP Allocation
제약 기반 할당 (MCKP DP)
3
Phase 3
Retraining
고정 τ-list로 재학습 → 최종 모델
Hardware constraint (Storage / BitOPs)
Π
τ-list
Phase 1은 한 번만 · Phase 2는 제약마다 즉시 — “search once, allocate many times”

## Slide 5: Phase 1
목표 : 각 layer의 분포(sensitivity map ) 학습 Phase 2 입력
각 sub-bit 레이어의 가중치(를 codebook의 가중합으로 표현하고, Gumbel-Softmax으로 확률 학습
손실은 로 정확도와 저장 비용을 함께 최적화
( = 현재 분포의 기대 Weight storage 작은 로 미는 압축 압력)
학습된 분포 = sensitivity map
W : binary weight
: 크기 codebook

## Slide 6: Phase 2
목표 : + Hardware constraint -list (제약 안에서 정확도 최대화)
value : 선택한 가 Sensitivity map 에 가까울수록 높음(멀어질수록 정확도 손실)
DP : Hardware constraint 초과시 value drop이 작은 층부터 으로 최적 -list 도출
Hardware constraint과 무관하게 한번 학습(Phase 1) 새로운 Hardware constraint이 와도 학습(Phase 1) 없이 DP만 재실행해 -list 도출

## Slide 7: Phase 3
목표 : -list로 각 layer codebook 고정 scratch로 재학습 최종 모델
Phase 1의 mixed weight(8개의 codebook 가중합)는 그대로 배포 불가 배포 모델은 층마다 codebook 하나만 사용
Phase 2의 -list로 각 layer codebook 크기를 고정 단일-codebook 모델을 scratch로 재학습

## Slide 8: Main Results
Experimental Setup
Dataset : CIFAR-10/ TinyImageNet / ImageNet-1K
Backbone : ReActNet 기반 ResNet-18
Baseline : uniform- ()
Evaluation: storage / BitOPs 두 제약 축, 동일 StorageBitOPs에서 정확도 비교
Method | Bit-width(W/A) | Accuracy(%) | Weight Storage(Mbit) | BitOPs(G)
Uniform |  |  |  | 
 | 0.56/1 | 91.260.11 | 6.10 | 0.164
 | 0.44/1 | 90.890.27 | 4.88 | 0.097
 | 0.33/1 | 90.180.19 | 3.66 | 0.064
 | 0.22/1 | 88.980.20 | 2.44 | 0.047
Mixed- (Storage constraint) |  |  |  | 
4.88Mbit | 0.43/1 | 91.300.07 | 4.76 | 0.293
3.66Mbit | 0.33/1 | 90.910.14 | 3.64 | 0.284
2.44Mbit | 0.22/1 | 90.590.23 | 2.40 | 0.286
Mixed- (BitOPs constraint) |  |  |  | 
0.097G | 0.42/1 | 90.970.13 | 4.58 | 0.0948
0.064G | 0.38/1 | - | 4.13 | 0.0635
0.047G | 0.31/1 | - | 3.39 | 0.0464
Method | Bit-width(W/A) | Accuracy(%) | Weight Storage(Mbit) | BitOPs(G)
 | 0.56/1 |  | 6.10 | 0.164
 | 0.44/1 |  | 4.88 | 0.097
 | 0.33/1 |  | 3.66 | 0.064
 | 0.22/1 |  | 2.44 | 0.047
 | 0.43/1 |  | 4.76 | 0.293
 | 0.33/1 |  | 3.64 | 0.284
 | 0.22/1 |  | 2.40 | 0.286
 | 0.42/1 |  | 4.58 | 0.0948
 | 0.38/1 | - | 4.13 | 0.0635
 | 0.31/1 | - | 3.39 | 0.0464
CIFAR-10 Epoch 100
현황
CIFAR-10 대부분 완료(2칸 진행 중)
TinyImageNet · ImageNet-1K 예정
* Mixed- 는 uniform- 같은 hardware constraint에 맞춰 비교(bold=storage 기준 , 밑줄=BitOPs 기준)

## Slide 9: Ablation 1 (DP vs Random)
본 framework로 학습한 Mixed- model(TinyImageNet, Storage=3.73Mbit)과 동일 storage 범위(3.73Mbit) 의 random -list model 20개의 accuracy 비교
random 평균 대비 +1.68%p, 20개 중 19개보다 우수
성능 향상은 가능한 조합이 많아서가 아니라 , sensitivity map 기반으로 좋은 조합을 고르기 때문
Notes: 49.03-0.54=48.49

## Slide 10: Ablation 2 (Phase 1 Loss Choice)
압축 항을 storage / BitOPs / Both (1:1) 중 어느것을?
Storage loss(ours)가 6개 중 5개 더 좋은 성능, 1개는 동률 수준
BitOPs-constrained에서도 storage loss (ours)가 유리한 성능을 보임
결론 : Phase 1 압축 항은 Weight storage 기준 채택

## Slide 11: Conclusion
문제 : 기존 sub-bit은 모든 층에 동일 layer별 sensitivity Hardware constraint별 차이 무시
방법: 3-phase framework
  Phase 1 : sensitivity map 학습
  Phase 2: Hardware constraint 기반 DP 할당
  Phase 3: 재학습
결과
  동일 Hardware constraint에서 (CIFAR-10) Mixed- uniform-다 더 좋은 성능
  TinyImageNet·ImageNet 진행 예정
  Ablation에서 allocation quality storage loss 선택 검증