## Slide 1: SP 800-22 Test Suite
Su-Hak Lee, Hee-Ju Yeo
Department of Computer Engineering
2024년 12월 23일

## Slide 2: NIST SP 800-22 Test Suite
테스트 수행 요약
- 0/1의 분포 조사
- 스펙트럼 방법 등을 활용하여 BitStream의 주파수 확인
- 패턴 매칭 기법을 사용한 패턴 감지

## Slide 3: NIST SP 800-22 Test Suite
Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. It has been adopted by the U.S. government and is now used worldwide. It supersedes DES.[3] The algorithm described by AES is a symmetric-key algorithm, meaning the same key is used for both encrypting and decrypting the data.
In the United States of America, AES was announced by National Institute of Standards and Technology (NIST) as
…(생략)
011011101000100011001000011101000011110001100101010010000100010110100000010100100000110111110110011101110001111111000011001000110010111110011111011000010011010111110101010100100101111111010011100101111010100010011101110100010000111110111000101000101101000110000011000110111000101110000011010110010110100001010010110101110111111101000111111101001011010111110100110110100111101111101111111110000010111100100011100101110101011000110001001010010011100111110111000010100000000001000001110111101011101100011111110001100001001100011111110000101010100001101
… (생략)
약 12600-bits
0. 테스트 데이터에 대해서 AES 적용

## Slide 4: NIST SP 800-22 Test Suite
1. 실행
2. 검사할 파일에 대한 선택
3. 수행할 검사 선택

## Slide 5: NIST SP 800-22 Test Suite
4. 파라미터 수정
5. 비트스트림 수 선택
6. 파일 포맷 선택
Test 종류 | P 값
ApproximateEntropy | 0.214686
BlockFrequency | 0.171177
CumulativeSums | 0.791117 / 0.593640
FFT | 0.557245
Frequency | 0.831170
LinearComplexity | 0.169049
LongestRun | 0.501126
NonOverlappingTemplate | (약 100개 이상)전부 0.01 이상
OverlappingTemplate | 0.673583
RandomExcursions | 0.000000 (8개 전부)
RandomExcursionsVariant | 0.000000 (18개 전부)
Rank | 0.922573
Runs | 0.062166
Serial | 0.940537 / 0.879557
Universal | -
<결과>

## Slide 6: NIST SP 800-22 Test Suite
Test 종류 | P 값
ApproximateEntropy | 0.214686
BlockFrequency | 0.171177
CumulativeSums | 0.791117 / 0.593640
FFT | 0.557245
Frequency | 0.831170
LinearComplexity | 0.169049
LongestRun | 0.501126
NonOverlappingTemplate | (약 100개 이상)전부 0.01 이상
OverlappingTemplate | 0.673583
RandomExcursions | 0.000000 (8개 전부)
RandomExcursionsVariant | 0.000000 (18개 전부)
Rank | 0.922573
Runs | 0.062166
Serial | 0.940537 / 0.879557
Universal | -
NonoverlappingTemplate : m-bits window를 사용하여 특정 m-bits 패턴을 감지
CumulativeSums : Forward/Backward – 두 방향이라서 2개의 P 값
RandomExcursions : 입력 데이터 10만 비트 이상 권장
RandomExcursionsVariant : 입력 데이터 10만 비트 이상 권장
Serial Test : 입력 데이터를 m인 블록으로 나눠서 각 블록이 나타나는 빈도 분석(블록 길이가 m, m-1일때 빈도 분석)
Universal : 최소 데이터 약 380000 bits 이상

## Slide 7: Cryptool
AES Round 수 조절 불가
Brute Force Attack -> 시간 소요 오래걸림
Cryptool은 AES 암호문 생성 및 각종 Attack의 시뮬레이션을 확인할 때 사용
AES 라운드 조절은 직접 만들고 있는 코드를 사용할 예정

## Slide 8: 자체 코드
AES-128 Rounds 수 조절 가능(진행중)
10101010…(반복) – 128bits
Random 1bit flip한 input들에 대하여 암호문 출력
현재 ECB 모드. 추후에 CBC로 변경할 예정
출력된 암호문 예시

## Slide 9: To-Do
AES 라운드 조절 코드 작성
상관계수 측정 코드 작성 및 실행
Matrix 배치 관련 – 보안성과의 관계성 측정
Input size를 확장하여 test suite 재진행