## Slide 1: Poseidon 평가 지표 측정
Suhak Lee
Department of Computer Engineering
2026년 03월 18일

## Slide 2: 2. Solutions
Capacity-Safe Canonical Export | In-Circuit Cross-Lane Entropy Repacking | Byte-Native Poseidon Configuration
r1
r2
c1
[ zero padding | r1 ]
byte-aligned (e.g., 256b)
~255b
r1
r2
c1
[ part of r1 | part of r2 ]
byte-aligned (e.g., 256b)
~255b
byte-aligned (e.g., 256b)
~255b
r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
c1
c2
c3
c4
64b
[ r1 | r2 | r3 | r4 ]

## Slide 3: Implementation Cost
 | Capacity-Safe Canonical Export (Sol1) | In-Circuit Cross-Lane Entropy Repacking(Sol2) | Byte-Native Poseidon Configuration (Sol3) | 
 |  |  | Goldilocks | 128-bit Field
예상 Groth16(R1CS) | 243 | 773 | 472 | 318
PLONK(Rows) | 66 | 236 | 31 | 67
PLONK-LUT(Rows) | 66 | 98 | 31 | 67
EVM Gas | 34832 | 34912 | 75368 | 48344
예상 Groth16(R1CS), PLONK(Rows), PLONK-LUT(Rows), EVM Gas - 순수 이론 계산

## Slide 4: Implementation Cost – R1CS
R1CS(Rank-1 Constraint System)
정의
Non-Linear Multiplication 개수가 핵심 비용
Poseidon에서는 S-Box 연산에서 주로 R1CS가 발생

## Slide 5: POSEIDONπ 구조
4번의 full round
S
3x3 MDS행렬
4번의 full round
57번의 partial round
…
…
+
3x3 MDS행렬
+
+
S
S
S
+
+
+
+
3x3 MDS행렬
+
+
S
S
S
POSEIDONπ

## Slide 6: Poseidon-128의 R1CS
S
Posieodn-128의 S-Box 1개 당 발생하는 R1CS = 3
S-Box :
3개의 곱셈 식

## Slide 7: Poseidon-128의 R1CS
8번의 full round
+
3x3 MDS행렬
+
+
S
S
S
3x3 MDS행렬
S
57번의 partial round
+
+
+
Posieodn-128의 R1CS
<Full Round>
1 Round 당 발생하는 R1CS : 3 x 3 = 9
Full Round에서 발생하는 R1CS : 8 x 9 = 72
<Partial Round>
1 Round 당 발생하는 R1CS : 3 x 1 = 3
Partial Round에서 발생하는 R1CS : 57 x 3 = 171
총 R1CS = 243
Sol1의 R1CS = 243

## Slide 8: Sol2의 R1CS
r1
r2
c1
[ part of r1 | part of r2 ]
byte-aligned (e.g., 256b)
~255b
Sol2의 R1CS
<r1은 모든 값을 사용, r2에서 2-bit 추출하는 경우>
r2의 출력값을 254-bit 값으로 변환하는 과정 필요
( = 0, 1, … , 253)
출력값의 i번째 비트값
약 497개의 R1CS 발생
<r1, r2 모두 128-bit 씩 추출하는 경우>
R1, r2의 출력값을 254-bit 값으로 변환하는 과정 필요
( = 0, 1, … , 253)
( = 0, 1, … , 253)
출력값의 i번째 비트값
출력값의 i번째 비트값
약 773개의 R1CS 발생

## Slide 9: Sol3의 R1CS
Sol3의 R1CS
<128-bit Field를 사용하는 경우>
Partial Round 수 : 58
S-box : (3 R1CS)
Full Round의 총 R1CS : 6 x 8 x 3 = 144
Partial Round의 총 R1CS : 1 x 58 x 3 = 174
약 318개의 R1CS 발생
<64-bit Field를 사용하는 경우>
Partial Round 수 : 22
S-box : (4 R1CS)
Full Round의 총 R1CS : 12 x 8 x 4= 384
Partial Round의 총 R1CS : 1 x 22 x 4 = 88
약 472개의 R1CS 발생
byte-aligned (e.g., 256b)
r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
c1
c2
c3
c4
64b

## Slide 10: Implementation Cost – Rows(PLONK)
Row
PLONK에서 회로 비용의 단위
형태의 수식의 개수
a, b, c : witness 값
: switch (-1, 0, 1)
ex) a + b = c를 증명
= 1, = -1

## Slide 11: Implementation Cost – Rows(PLONK)
Row
PLONK에서 회로 비용의 단위
형태의 수식의 개수
a, b, c : witness 값
: switch (-1, 0, 1)
ex) S-box :

## Slide 12: Implementation Cost – Rows(PLONK)
Row
Custom Gates 사용 가능
full round
+
3x3 MDS행렬
+
+
S
S
S
3x3 MDS행렬
S
partial round
+
+
+
1 Row
1 Row

## Slide 13: Implementation Cost – Rows(PLONK)
Poseidon-128의 Row(PLONK)
초기화 : 1 Row
Full Round : 8 Row
Partial Round : 57 Row
총 66 Rows

## Slide 14: Sol2의 Rows(PLONK)
Sol2의 Row(PLONK)
< r1은 모든 값을 사용, r2에서 2-bit 추출하는 경우 >
Permutation : 66 Rows
비트 분해 : 85 Rows
총 151 Rows
<r1, r2 모두 128-bit 씩 추출>
Permutation : 66 Rows
비트 분해 : 170 Rows
총 236 Rows
r1
r2
c1
[ part of r1 | part of r2 ]
byte-aligned (e.g., 256b)
~255b

## Slide 15: Sol3의 Rows
Sol3의 Rows
<128-bit Field를 사용하는 경우>
초기화 : 1 Rows
Full Round : 8 Rows
Partial Round : 58 Rows
총 67개의 Rows발생
<64-bit Field를 사용하는 경우>
Init : 1 Rows
Full Round : 8 Rows
Partial Round : 22 Rows
총 31개의 Rows발생
byte-aligned (e.g., 256b)
r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
c1
c2
c3
c4
64b