## Slide 1
홍익대학교 컴퓨터공학과
C3110703 김지윤
2024년 1월 31일
2의 보수 및 부호 절대값 형식에 대한 BFA

## Slide 2
Contents
2의 보수와 Sign-magnitude
2의 보수 형식에서의 BFA 수행
3. Bit Gradient 비교
4. 진행 상황

## Slide 3: 1. 2의 보수와 Sign-magnitude 형식
컴퓨터에서 음수를 표현하기 위해 3가지 방법을 사용함
1. 2의 보수(two's complement)
2. 1의 보수(ones' complement)
3. 부호 절대값(Sign-Magnitude)

## Slide 4: 1. Sign-magnitude
최상위비트(MSB, Most Significant Bit)를 부호 비트로 사용하는 방법으로(즉, 0이면 양수, 1이면 음수) MSB 이외에 다른 비트들은 크기(절대값)를 나타냄

## Slide 5: 1. 문제점
양수 0과 음수 0이 둘 다 존재하기 때문에 컴퓨터가 이 수가 0인지 아닌지를 확인할 때 +0인지 -0인지를 비교해야 함
서로 다른 부호를 가진 수 간의 덧셈 연산이 간단하지 않음
-3이 아닌 -11이 나옴

## Slide 6: 1. 문제점
양수 0과 음수 0이 둘 다 존재하기 때문에 컴퓨터가 이 수가 0인지 아닌지를 확인할 때 +0인지 -0인지를 비교해야 함
서로 다른 부호를 가진 수 간의 덧셈 연산이 간단하지 않음
-3이 아닌 -11이 나옴

## Slide 7: 1. 1의 보수
양수의 모든 비트를 반전시켜 음수를 표현하는 방법
1의 보수 방법에서 최상위비트(MSB)가 0이면 양수이고 1이면 음수(sign-magnitud와 동일)
음수와 양수를 단순히 더하는 방식으로 뺄셈을 구현할 수 있음

## Slide 8: 1. 1의 보수 - 문제점
음수와 양수를 단순히 더하는 방식으로 뺄셈을 구현할 수 있으나
하지만 1의 보수 역시 +0 , -0 가 모두 존재함
또한 캐리(Carry) 발생 시 캐리를 버리고 최하위 비트(LSB)에 1을 더함

## Slide 9: 2의 보수
어떤 수의 2의 보수를 구하려면 그 수의 1의 보수를 취한 값에 1을 더함
2의 보수에서도 1의 보수와 동일하게 최상위 비트(MSB)를 부호 비트로 사용
2의 보수에서는 가장 높은 자리에서 자리 올림이 발생시 무시하므로 1의 보수보다 계산이 간단함
0 문제와 자리올림(Carry) 발생 문제를 해결할 수 있음
하드웨어적으로 뺄셈을 효율적으로 구현할 수 있기 때문에 일반적으로 컴퓨터에서는 음수를 2의 보수를 이용해 표현

## Slide 10: 2. 2의 보수 형식에서의 BFA 수행
weight
Weight. grad
1. 절대값 기준으로
Grad Topk(2)를 선택
1에서 얻은 index를 활용하여
2. 해당 인덱스 Weight의 Signed integer를 unsigned integer로 변경함

## Slide 11: 2. BFA - Bit Grad
3. Bit wise gradient를 계산하기 위해 b_w와 weight_topk를 element-wise product 수행
B_w.data : 각 비트의 자릿수를 나타내기 위한 정수
=2
=4
=8
=16
=32
=64
=128
128*-1=-128
topk
Weight.grad
Element-wise product

## Slide 12: 2. 2의 보수 형식에서의 BFA 수행
Element-wise product 수행 결과
4. 비트맵 형태의 Weight grad로부터 부호를 얻음
이를 통해 b_bin_topk와 XOR연산을 수행하여 grad_mask를 생성함

## Slide 13: 2. 2의 보수 형식에서의 BFA 수행
BFA 목적: loss을 증가하게 만드는 것
일반적으로 DNN 모델의 loss 감소시키기 위해서 gradient를 역방향으로 이동시킴
하지만, 이 경우에는 loss를 증가시켜야 함으로 기존 gradient sign을 기반으로 같은 방향(부호) 커지게 만듬
Grad mask(Bit flip이 가능한지 보여줌)를 기반으로 gradient의 최댓값을 계산 후 Flip

## Slide 14: 3. Bit Gradient 비교
Sign-magnitude
MSB가 Flip 되면 A는 –A가 되므로
-2A 만큼 변화할 수 있음(-는 방향을 의미함)
따라서 Bit gradient를 디자인할 때
MSB 비트의 경우 -2 곱함
Flip
-A
+A

## Slide 15: 4. 진행 상황
MobileNetV2, Cifar10 INT BFA 테스트 진행중