## Slide 1: Poseidon 솔루션
Suhak Lee
Department of Computer Engineering
2025년 12월 26일

## Slide 2: Poseidon의 1차 Solution
Poseidon의 Solution 적용 시 고려사항
사용하는 Prime Field를 약 64-bit / 128-bit 수준의 Field로 변경하고 병행 혹은 반복 사용하는 것으로 가정
Poseion이 채택하고 있는 sponge 구조의 보안성은 capacity의 크기와 연관되어 있음
Solution
Capacity에 대응하는 Field를 2개 / 4개로 늘림으로써 보안강도를 256-bit 수준으로 변경
64-bit Multiplier를 재사용하여 병렬처리가 가능할 수 있을 것으로 추정
라운드마다 MDS 행렬곱으로 인하여 Capacity가 섞일 수 있도록 하는 과정 추가 가능
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
r(bit-rate)
c(capacity)
Poseidon Solution 적용
(Field – 약 64-bit 크기의 Goldilocks 사용)
Field 4
Field 5
Field 6
Field 7
Notes: 일반적인 Merkle-Damgard 구조(SHA-256 등)에서는 2개의 서로 다른 해시함수를 연접해도 보안강도가 n+n/2에 그친다는 선행 연구가 존재
작은 Field를 사용할 경우 Birthday attack에 대해 취약점을 가짐
Solution2(고안중)
기본연산은 64-bit Field에서 동작, S-box 연산은 256-bit 수준의 Field에서 동작

## Slide 3: Poseidon의 1차 Solution
Solution 1
Rate : 64-bit 크기의 Field 4개(총 256-bit)
Capacity : 64-bit 크기의 Field 4개(총 256-bit)
Round 함수 구성 변경
  ADD Round Constants : 64-bit Adder 사용하여 덧셈
  S-box : 64-bit Multiplier 하나로 전체 곱셈 수행
    Partial Round : Field 7에만 S-box 연산 적용
    Full Round : 전체 Field에 64-bit S-box 적용
  Mix Layer : 8x8 행렬 연산
    순환 행렬 사용 가능성 고려
Full Round : 8
Partial Round : 72

## Slide 4: Poseidon의 1차 Solution
r(bit-rate)
c(capacity)
Poseidon Solution – Partial Round
S
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
8x8 행렬
+
+
+
+
+
+
+
+
Constant matrix

## Slide 5: Poseidon의 1차 Solution
r(bit-rate)
c(capacity)
Poseidon Solution – Full Round
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
8x8 행렬
+
+
+
+
+
+
+
+
Constant matrix
S
S
S
S
S
S
S
S

## Slide 6: Poseidon의 2차 Solution
Solution 2
Solution 1과 동일한 방법이지만 연산을 serial 하게 진행
Resource-Folding 전략
Rate : 64-bit 크기의 Field 4개(총 256-bit)
Capacity : 64-bit 크기의 Field 4개(총 256-bit)
Round 함수 구성 변경
  ADD Round Constants : 64-bit Adder 사용하여 덧셈
  S-box : 64-bit Multiplier 하나로 전체 곱셈 수행
    Partial Round : Field 7에만 S-box 연산 적용
    Full Round : 전체 Field에 64-bit S-box 적용
  Mix Layer : 8x8 행렬 연산
    순환 행렬 사용 가능성 고려
Full Round : 8
Partial Round : 72
*회로나 연산 블록을 2개/4개를 만들어 병렬 처리 고려

## Slide 7: Poseidon의 2차 Solution
Solution 2
Solution 1과 동일한 방법이지만 연산을 serial 하게 진행
Resource-Folding 전략
Rate : 64-bit 크기의 Field 4개(총 256-bit)
Capacity : 64-bit 크기의 Field 4개(총 256-bit)
Round 함수 구성 변경
  ADD Round Constants : 64-bit Adder 사용하여 덧셈
  S-box : 64-bit Multiplier 하나로 전체 곱셈 수행
    Partial Round : Field 7에만 S-box 연산 적용
    Full Round : 전체 Field에 64-bit S-box 적용
  Mix Layer : 8x8 행렬 연산
    순환 행렬 사용 가능성 고려
Full Round : 8
Partial Round : 72
추가 방법
  회로나 연산 블록을 2개/4개를 만들어 병렬 처리 고려
  Round 상수 처리
Notes: Pre-fething / 실시간 생성 => 메모리 자원 사용 감소 가능

## Slide 8: Poseidon의 2차 Solution
r(bit-rate)
c(capacity)
Poseidon Solution – Partial Round
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
8x8 행렬
+
Constant matrix
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
*(0) ~ (7) : 연산 진행 순서(serial)
S

## Slide 9: Poseidon의 2차 Solution
r(bit-rate)
c(capacity)
Poseidon Solution – Full Round
S
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
8x8 행렬
+
Constant matrix
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
*(0) ~ (7) : 연산 진행 순서(serial)

## Slide 10: Poseidon의 2차 Solution – 병렬 처리
r(bit-rate)
c(capacity)
Poseidon Solution – Full Round
S
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
Field 0
Field 1
Field 2
Field 3
Field 7
Field 6
Field 5
Field 4
8x8 행렬
+
Constant matrix
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
*(0) ~ (7) : 연산 진행 순서(serial)
+
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
S
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)