## Slide 1: BNN on RISC-V(5)
Sunghyun Lee, Suhak Lee
Department of Computer Engineering
2025년 9월 9일
Notes: https://xilinx.github.io/brevitas/v0.12.0/index.html

## Slide 2: 목표 및 진행사항
<목표>
BNN을 RISC-V에 구현
W8A8, W1A8, W1A1 Quantization을 지원하는 모델을 RISC-V에 구현
기존 Mixed-Precision Neural Networks on RISC-V Cores 코드 분석
BNN을 Brevitas로 구현 및 학습
W8A8, W1A8, W1A1 Quantization을 지원하는 모델을 RISC-V에 구현
- Python 코드 분석
- VGG8 모델 구현
- XNOR-Net을 Brevitas로 구현 및 학습
- ReactNet을 Brevitas로 구현 및 학습
- OVSW 학습 가능 여부 검토 후 Brevitas로 구현 및 학습
- Conv 연산에 대한 플로우 확인

## Slide 3: Brevitas로 XNOR-Net 구현
<XNOR-Net 학습 결과>
직접 작성한 코드(epoch : 100)
ACC : 10.00%(18에포크 이후부터)
AB-BNN에서 공개한 XNOR-Net 코드를 참조하여 수정한 코드(epoch : 200)
ACC :
ResNet-18 기반 XNOR-Net 학습 결과

## Slide 4: 구현한 XNOR-Net 차이점
<두 XNOR-Net 구현의 차이점>
직접 작성한 코드(epoch : 100)
AMP 미사용, 스케줄링 없음
ReLU 사용
AvgPool → 이진 FC(512→1024) + BN + BinAct → FP Linear
AB-BNN에서 공개한 XNOR-Net 코드를 참조하여 수정한 코드(epoch : 200)
PReLU 사용
Scaling factor를 block 수식에 직접 적용
PReLU → AvgPool → FP Linear
CLI 인자 지원

## Slide 5: MPQ 코드 수정
코드 수정
비트 맵핑
- 기존 2/4/8-bit 매핑에 1-bit 가중치/활성화 매핑 추가
- convert_model이 직전 레이어 비트폭을 넘겨 ReLU→BinaryAct 자동 선택
- 탐색 후보/검증에서 허용 비트 값에 1-bit 추가, MACC 근사식 1-bit 반영
2. 비트 패킹
- 패킹 길이 32 허용(1-bit 32개/워드)
- XNOR 커널: binary conv / mlp 1-bit 경로 구현(진행중)

## Slide 6: MPQ 코드 수정 예정
코드 수정 예정
XNOR 커널 추가(진행중)
Shift 과정 연산 확인
함수명 라우팅 등

## Slide 7: To Do List
XNOR-Net을 Brevitas로 구현 및 학습
  ResNet-18 Base의 XNOR-Net을 Brevitas로 구현 및 학습
  체크 포인트 저장
  기존 MPQ 기반의 코드 수정하여 BNN 전용 코드 작성(진행중)
  C코드 생성 및 실행