## Slide 1: Poseidon 연구 정리
Suhak Lee
Department of Computer Engineering
2026년 01월 09일

## Slide 2: Poseidon 연구 방향
256-bit 표준 인터페이스 호환을 위한 고효율 Poseidon 해시 아키텍쳐 연구
<배경>
영지식증명(ZKP, Zero-Knowledgement Proof)에 최적화된 Poseidon-128은 일반적으로 BN254 곡선을 기반
BN254 기반일 경우, 출력값은 필드 크기에 제한되어 254-bit 단위로 생성
<문제점>
현대 컴퓨팅 및 블록체인 인프라(이더리움 등)의 표준 인터페이스는 256-bit(32-byte) 체계
254-bit 출력을 256-bit 시스템에 적용 시, 데이터 정렬 불일치 및 시스템 오버헤드 발생
<연구 목표>
표준 256-bit 인터페이스 호환을 위한 설계 전략 제시
각 전략의 하드웨어 면적(Area), 에너지 효율, ZK 증명 비용(R1CS Constraints) 등을 분석하여 시사점 제시
Notes: 자원 제약적 IoT 환경에 최적인 아키텍처 도출이 목표

## Slide 3: 256-bit 표준 인터페이스 정렬 아키텍처 후보
256-bit 표준 인터페이스 정렬 아키텍처 후보
Zero-padding(단순 확장)
Squeezing-based 방법
Dual BN254 Concat
Multi-Goldilocks

## Slide 4: Poseidon-128 구조
Poseidon-128의 sponge 구조
(BN254 사용)
r(bit-rate)
c(capacity)
4번의 full round
S
3x3 MDS행렬
4번의 full round
56번의 partial round
…
…
+
3x3 MDS행렬
+
+
S
S
S
+
+
+
+
3x3 MDS행렬
+
+
S
S
S
기존 Output() : (254-bit)
P

## Slide 5: Method 1 : Zero-Padding
Zero-padding
일반적으로 사용하는 방법
254-bit 결과값 상위에 “00” 2-bit 값을 붙여 256-bit로 만듦
장점 : 추가 연산 로직이 거의 없어서 구현이 매우 단순, 하드웨어 오버헤드 최소화(wiring만), 보안 강도 유지
단점 : 실제 정보량은 254-bit이나 256-bit 공간 점유(0.8& 데이터 낭비), 특정 암호학적 프로토콜에서 비정상 데이터로 간주될 위험 존재
Poseidon-128(BN254 사용)
r(bit-rate)
c(capacity)
기존 Output() : (254-bit)
최종 Output: 00(256-bit)
5
+ 00 (2-bit)
P
Notes: Q. 어디에서 사용하는지 알려줘. 실제로 왜 이렇게 사용하는지. 회로 상에서나 뭐 등등에서 비용은 어느정도인지 알려줬으면 해.

## Slide 6: Method 2-1 : Squeezing-based Bit-Slice & Concat
Squeezing-based Bit-Slice & Concat
출력 비트가 부족할 경우 sponge 구조를 재구동하여 추가 비트를 확보하는 방법
Poseidon의 Sponge 구조에서 한 번 더 순열을 돌려 부족한 비트 추출(추출 비트 수 조절 O)
첫번째 결과값의 ~ (-bit와 2번째 결과값의 ~ (-bit를 concat하여 256-bit output 사용(단, )
장점 : 알고리즘의 무결성 유지하면서 256-bit 해시 가능, Poseidon 아키텍쳐 변경 없이 제어 로직만 수정하여 구현 가능
단점 : Latency 2배, 기존 Output 저장을 위한 추가 레지스터 필요
예시
r(bit-rate)
c(capacity)
P
P
Output 0() : (254-bit)
Output 1() : (254-bit)
최종 Output() : (256-bit)

## Slide 7: Method 2-2 : Bit-Slice&Concatenation
예시
Bit-Slice&Concatenation
S0의 ~ (-bit와 S1의 ~ (-bit를 concat하여 256-bit output 사용(단, )
예시 :
r(bit-rate)
c(capacity)
기존 Output() : (254-bit)
Output 0() : (254-bit)
Output 1() : (254-bit)
최종 Output() : (256-bit)
P
Notes: ZK 회로 안에서 비트를 자르고 다시 합치는 연산이 constraints를 소모 -> 밖에서 0으로 채워서 쓰는 것이 빠르고 유용하기에 0-padding 사용
기존 Poseidon
BN254 곡선 사용 → Field 하나 당 254-bit 수준
기존 해시함수(SHA3 등)은 해시값은 정해진 위치에서만 꺼낸다는 규칙 존재
Circol-lib, Poseidon-rs 등 라이브러리에서도 S0만 반환하도록 설계됨

## Slide 8: Method 3 : Dual Poseidon Concat
Dual Poseidon Concat
두 개의 독립적인 Poseidon-128 모듈을 사용(혹은 하나의 모듈을 다른 도메인으로 2번 구동)
각 연산 결과에서 128-bit씩 추출하여 Concat 후 최종 256-bit output 출력 생성
장점 : 두개의 독립된 해시 경로를 가지므로 128-bit보다 더 높은 충돌 저항성, 기존 Poseidon-128 수정 없이 사용
단점 : 병렬 구현 시 Gate Count의 증가, Power 소모 부담, R1CS 제약 조건이 2배로 증가
Output 0() : (254-bit)
Output 1() : (254-bit)
최종 Output() : (256-bit)
r(bit-rate)
c(capacity)
P
r(bit-rate)
c(capacity)
P
Input
Input

## Slide 9: Goldilocks Poseidon
Goldilocks Poseidon
Goldilocks(약 64-bit)를 사용하여 Poseidon을 구성
64-bit Field 4개를 한 번에 출력하여 Native 256-bit 생성
장점 : 인터페이스 호환을 위한 오버헤드가 필요 없음
단점 : R1CS 제약 조건 수 증가
IoT 환경에서의 면적 효율 달성 가능

## Slide 10: Goldilocks Poseidon
Goldilocks Poseidon
Rate : 64-bit 크기의 state 4개(총 256-bit)
Capacity : 64-bit 크기의 state 4개(총 256-bit)
Round 함수 구성 변경
  ADD Round Constants : 64-bit Adder 사용하여 덧셈
  S-box : 64-bit Multiplier 하나로 전체 곱셈 수행
    Partial Round : 마지막 state(s7)에만 S-box 연산 적용
    Full Round : 전체 Field에 64-bit S-box 적용
  Mix Layer : 8x8 행렬 연산
    순환 행렬 사용 가능성 고려
Full Round : 8
Partial Round : 22
추가 방법
  Round 내부의 연산을 serial 하게 진행 가능 (Resource-Folding 전략)
  회로나 연산 블록을 2개/4개를 만들어 병렬 처리 고려
  Round 상수 처리(Grain LFSR 기반 pre-fetching)
Notes: Grain LFSR 관련 설명
일반적으로 Constant matrix의 constant 값은 하드코딩된 상태로 메모리에 저장되어 있음. 하지만, Poseidon 논문 내에서 권장하는 것은 일정한 산술 규칙을 만들어 다음 라운드에 사용할 Constant 값을 만드는 것.
예) 첫번째 라운드 상수(R0)를 통해서 첫번째 라운드의 연산을 진행함과 동시에 R0에 규칙적인 연산을 통해서 다음 라운드에 사용될 라운드 상수(R1)을 추출. 첫번째 라운드의 모든 연산이 끝날 경우 R1 값을 Load 해오고 앞의 과정 반복
이러한 과정을 통해서 메모리에 하드코딩된 상태로 저장할 필요 없이 연산을 통해서 진행(메모리 사용 최소화)

## Slide 11: Goldilocks Poseidon
r(bit-rate)
c(capacity)
*(0) ~ (7) : 연산 진행 순서(serial)
P
Output 0() : (64-bit)
Output 0() : (64-bit)
Output 0() : (64-bit)
Output 0() : (64-bit)
최종 Output() : (256-bit)

## Slide 12: Goldilocks Poseidon – Partial Round
r(bit-rate)
c(capacity)
Poseidon Solution – Partial Round
Constant matrix
*(0) ~ (7) : 연산 진행 순서(serial)
S
8x8 MDS행렬
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 13: Goldilocks Poseidon
r(bit-rate)
c(capacity)
Poseidon Solution – Full Round
*(0) ~ (7) : 연산 진행 순서(serial)
8x8 MDS행렬
Constant matrix
S
+
+
+
+
+
+
+
+
S
S
S
S
S
S
S

## Slide 14: Goldilocks Poseidon – serial한 내부 연산
r(bit-rate)
c(capacity)
Poseidon Solution – Partial Round
+
Constant matrix
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
*(0) ~ (7) : 연산 진행 순서(serial)
S
8x8 MDS행렬

## Slide 15: Goldilocks Poseidon – serial한 내부 연산
r(bit-rate)
c(capacity)
Poseidon Solution – Full Round
S
+
Constant matrix
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
*(0) ~ (7) : 연산 진행 순서(serial)
8x8 MDS행렬

## Slide 16: Goldilocks Poseidon(Hybrid Pipelining)
r(bit-rate)
c(capacity)
Poseidon Solution – Full Round
S
+
Constant matrix
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
*(0) ~ (7) : 연산 진행 순서(serial)
+
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
S
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
8x8 MDS행렬

## Slide 17: 비교 분석
비교 분석
하드웨어 관련 지표 : Area, Resource Utilization(LUT, FF, DSP), Timing(Frequency, Latency), Power, Gates 수
  EDA(Electronic Design Automation) 툴을 사용하여 측정
  Verilog로 짠 코드를 Xilinx Vivado 혹은 Synopsys Design Compiler에 넣고 돌림
  LUT 몇 개, 최대 몇 MHz까지 돌아가는지 리포트 자동 생성됨
  Power – 실제 연산 시나리오(.vcd 파일 등) 전력 분석 툴에 입력하여 동적 전력을 시뮬레이션으로 뽑아냄
  Amortized Latency : 해시 여러 개 동시 처리하는 파이프라인 구조 -> 전체 시간/해시 개수 계산
영지식증명 관련 지표 : Gas, 증명 생성 시간, 검증 시간
  Gas : Golidity 코드로 해시함수 작성 -> 이더리움 테스트넷에 배포 -> estimatesGas 함수 호출. 가스양 확인
  Proving/Verification Time : Rust나 C++로 구현된 ZK 프레임워크(plonky2, circom, halo2 등) 상에서 해시 함수를 회로에 올린 뒤 porve()와 verify() 함수가 실행되는 시간을 std::time 라이브러리 등으로 측정
성능 지표 : Hash Rate(Hash/s), Throughput
  Hash Rate(Hash/s) = Frequency(MHz) / Latency(Cycles)
  Permutation 1번 연산 비용

## Slide 18: 비교 분석
비교 분석
하드웨어 관련 지표 : Area, Resource Utilization(LUT, FF, DSP), Timing(Frequency, Latency), Power, Gates 수
  EDA(Electronic Design Automation) 툴을 사용하여 측정
  Verilog로 짠 코드를 Xilinx Vivado 혹은 Synopsys Design Compiler에 넣고 돌림
  LUT 몇 개, 최대 몇 MHz까지 돌아가는지 리포트 자동 생성됨
  Power – 실제 연산 시나리오(.vcd 파일 등) 전력 분석 툴에 입력하여 동적 전력을 시뮬레이션으로 뽑아냄
  Amortized Latency : 해시 여러 개 동시 처리하는 파이프라인 구조 -> 전체 시간/해시 개수 계산
영지식증명 관련 지표 : Gas, 증명 생성 시간, 검증 시간
  Gas : Golidity 코드로 해시함수 작성 -> 이더리움 테스트넷에 배포 -> estimatesGas 함수 호출. 가스양 확인
  Proving/Verification Time : Rust나 C++로 구현된 ZK 프레임워크(plonky2, circom, halo2 등) 상에서 해시 함수를 회로에 올린 뒤 porve()와 verify() 함수가 실행되는 시간을 std::time 라이브러리 등으로 측정
성능 지표 : Hash Rate(Hash/s), Throughput
  Hash Rate(Hash/s) = Frequency(MHz) / Latency(Cycles)
  Permutation 1번 연산 비용

## Slide 19: 비교 분석
비교 분석
Permutaion 연산 비용, Throughput, 에너지 효율(pJ/Hash)
  <Gotta Hash ’Em All! Accelerating Hash Functions for Zero-Knowledge Proof Applications> 논문 레퍼런스
  Xilinx Virtex UltraScale+ (Part No : xcu250-figd2104-2L-e)
  Vivado 2024.2.
  ZKFriendlyHashZoo 라이브러리 활용