## Slide 1: Weekly Report
Hyungdong Park
Department of Computer Engineering
2025년 4월 25일

## Slide 2: Impact of Aliasing Triple
그림처럼 Chip 에 온전히 n bits 가 다 들어가거나, 걸치는 상황 발생
Chip i
8 bits
8 bits
8 bits
…
8 bits
n bits
…
…
Chip i
8 bits
8 bits
8 bits
…
8 bits
…
…
Chip i+1
8 bits
8 bits
8 bits
…
8 bits
n bits

## Slide 3: Impact of Aliasing Triple
N bits 를 k bits 와 (n-k) bits 로 나눌 수 있음
(k, n-k) 의 조합은 (0,7), (1,6), (2,5), (3,4) … (4,6), (5,5) 총 20가지 조합이 발생(n = 7,8,9,10)
각 Chip 별로 k 숫자에 P(k) 를 계산 가능
0
136
k
ECC
0
136
n-k
ECC
Chip i
Chip i+1

## Slide 4: Impact of Aliasing Triple
은 위와 같이 표현 가능
① 은 k 비트 중 1개만 0일 확률
② 는 (136-k) 비트 중 2개의 비트가 Rowhammer 에 의해 10 으로 flip 될 확률
는 Rowhammer 가 일어날 확률(
③ 은 k 비트 중 0인 비트와 Rowhammer 에 의해 flip 된 비트가 aliasing triple 일 확률
는 비트의 인덱스 가 포함된 aliasing triple 의 개수
①
②
③

## Slide 5: Impact of Aliasing Triple
는 JEDEC 예비문서의 H matrix 로 계산
Physical Memory 사이즈가 작아지고, PTP zone 사이즈가 더 커지면 # of Exploitable PTEs 는 더 증가
기존 ASPLOS-19 의 Monotonic 방어 기법에서 인 경우, 은 0 이 됨
Physical Memory |  |  |  |  | 
 |  | 32MB PTP | 64MB PTP | 32MB PTP | 64MB PTP
8GB |  |  |  |  | 
 | # of Exploitable PTEs | 0.20 | 0.43 | 4.67 | 10.31
16GB |  |  |  |  | 
 | # of Exploitable PTEs | 0.19 | 0.39 | 4.37 | 9.32
32GB |  |  |  |  | 
 | # of Exploitable PTEs | 0.18 | 0.37 | 4.17 | 8.71
Physical Memory |  |  |  |  | 
 |  | 32MB PTP | 64MB PTP | 32MB PTP | 64MB PTP
8GB |  |  |  |  | 
 | # of Exploitable PTEs | 0.20 | 0.43 | 4.67 | 10.31
16GB |  |  |  |  | 
 | # of Exploitable PTEs | 0.19 | 0.39 | 4.37 | 9.32
32GB |  |  |  |  | 
 | # of Exploitable PTEs | 0.18 | 0.37 | 4.17 | 8.71

## Slide 6: E-Hammer on Floating-Point Number
정확도가 하락하는 경우에 10% 나 0% 로 하락함
Cell 1 의 1_10 에 E-Hammer 한 결과를 분석
Conv0 은 91% 파라미터가 변형됨, 이후 뒤쪽 레이어는 거의 대부분 변형됨

## Slide 7: E-Hammer on Floating-Point Number
torch.argmax() 는 NaN 을 False 로 처리  항상 class 0 으로 취급
bits_o: 1 01101111 11000011011100100010101
bits_n: 1 11111110 00000001011100100010101
orig : -2.690828e-05
new : -1.711022e+38
bits_o: 0 01110000 00000000111011011000011 bits_n: 1 11111111 11111110000000000011110
orig : 3.062818e-05
new : nan

## Slide 8: E-Hammer on Floating-Point Number