## Slide 1
C5110703 이성현
C5110704 이수학
2025년 07월 03일
질의 응답 대비
Kirillov, Alexander, et al. "Segment anything." Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision. 2023.

## Slide 2: 1번 질문
Q. 정량적 목표가 어느 것이 있고 어떻게 달성하실건가요?
정량적 목표 첫번째로는 자원 활용률을 기존 외산 대비 120% 이상 달성하는 것입니다. 기존 마이크로소프트의 내부 딥러닝 플랫폼인 Platform-X에서 400개의 실제 딥러닝 작업을 분석한 결과, 평균 GPU 활용률이 50% 미만 머무르고 있습니다. 이러한 문제가 발생한 이유는 작업이 시작되면 끝날 때까지 자원을 독점하는 구조이기 때문입니다. 그래서 병목과 대기 현상이 빈번히 발생해서 자원 낭비가 큽니다. 이러한 자원 낭비를 막기 위해서, 저희는 각 연산 요청의 특성과 현재 자원 상태를 실시간으로 분석한 후, GPU, NPU, CPU 등 다양한 연산 자원 중 가장 적합한 곳에 작업을 분산 배치하는 자원 할당 방식을 채택할 예정입니다. 예를 들어, 하나의 모델을 추론할 때 INT 연산이 특화된 NPU에 90% 할당, 복잡한 텐서 연산이 특화된 GPU에 7% 할당 그리고 후처리나 조건 분기 작업이 특화된 CPU에 3% 할당함으로써 자원 간 역할을 분담하고 낭비를 줄입니다. 기존 연구에서 갤럭시 S22의 처리량이 최대 4배까지 늘어나는 것을 확인할 수 있어, 저희는 보수적으로 약 1.5배 수준의 처리 시간 단축을 기대하고 있습니다. 그래서 기존 대비 자원 활용률 1.2배 이상 향상은 충분히 달성 가능한 목표라고 판단합니다.

## Slide 3: 1번 질문
Q. 정량적 목표가 어느 것이 있고 어떻게 달성하실건가요?
두번째로는 100대 이상의 온디바이스가 동시에 접속하는 환경에서 100ms 이하의 지연시간을 달성하는 것입니다. 저희는 지연 시간을 최소화하기 위해 MQTT 기반의 경량 메시지 통신 구조를 채택했습니다. MQTT는 헤더가 2바이트로 고정된 경량 구조으로 메시지 크기가 작아서 HTTP 기반 방식 대비 오버헤드가 현저히 적습니다. HTTP는 요청마다 수백 바이트 이상의 헤더 및 인증 정보를 포함하지만, MQTT는 불필요한 메타데이터 없이 필요한 데이터만 최소 단위로 전송되므로, 네트워크 전송 속도가 매우 빠르고 안정적입니다. 실제로 해외 간 통신을 기준으로 한 논문에서도, MQTT는 약 130ms 수준의 평균 지연 시간을 보였으며, 동일 대륙 또는 로컬 환경에서는 100ms 이하의 지연 시간 유지가 충분히 가능함이 실증되었습니다. 따라서 저희는 100대 이상의 온디바이스가 동시에 접속하더라도, 설계적으로 100ms 이하의 지연 시간을 안정적으로 보장할 수 있습니다.

## Slide 4: 2번 질문
Q. 차별화된 제안을 이해하기 쉽게 설명 해주실 수 있나요?
<답안에 담겨야 할 내용 – 연구 개발 계획서>
실시간 가상 자원 제공 및 최적화된 스케줄링 : AI 모델 학습 및 추론 서비스의 고속 처리를 위해 다양한 가속기(GPU, NPU, PIM 등)의 자원을 가상화하고 AI 모델 특성에 따라 워크로드를 처리하기 위한 실시간 가상 자원 제공 기술을 개발. 특히 가상 자원 할당, 재분배 기술을 통해 자원 활용률을 높이고 지연을 최소화하는 사전 프로비저닝 기술을 포함하여 기존 자원 가상화 기술의 한계를 극복하고자 하는 접근
'데이터 작업의 비효율성' 문제 해결에 대한 직접적인 접근: 최신 연구에서 가장 큰 문제점으로 지적된 메인 메모리-GPU 메모리 간 비효율적인 데이터 전송 문제를 해결하기 위해, 시스템 SW 수준에서 PIM(Processing In Memory) 기술을 활용하여 데이터 이동을 최적화하고 지연을 최소화하는 방안을 모색. 이를 통해 GPU 유휴 시간을 획기적 단축, 저전력 실현 등 전체 시스템의 효율성을 높일 수 있는 접근 방식 채택

## Slide 5: 2번 질문
Q. 차별화된 제안을 이해하기 쉽게 설명 해주실 수 있나요?
A. 기존에도 GPU 성능을 모니터링하거나 분석하는 프로파일링 도구들이 존재해왔지만, 대부분 GPU 단일 장치 중심의 구조에 머무르고 있습니다. 저희는 GPU, NPU, PIM 등 이기종 자원의 상태를 동시에 수집하고 이를 통합 분석하는 구조로 설계하였으며, 이를 통해 특정 서비스 요청에 대해 어떤 자원을 활용할지 판단하고 매핑할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 또한 엣지 환경에서 발생하는 요청을 실시간으로 수신하고, 이를 MQTT 메시지 구조를 통해 자원 상태와 연계하여 반영하는 구조로 구현합니다. 즉, 분석 모듈이 단순한 모니터링 도구가 아니라 가상 자원 할당을 위한 실행 제어의 핵심 구성 요소로 동작합니다.
기존 기술은 실행기와 요청 간의 정적 매핑 또는 선입선출 방식에 머물러 자원 충돌이나 활용률 저하가 발생하는 반면, 저희는 요청 이전에 자원 상태를 분석하고 이를 기반으로 실행 자원을 동적으로 매핑하는 구조를 도입하여 통합 스케줄링 시스템 내에서 다수의 AI 서비스가 안정적으로 동시에 동작할 수 있도록 합니다. 또한 QoS 기반 스케줄링 및 통신 프레임워크 고도화를 통해 각 요청의 중요도에 따라 처리 우선순위를 반영하고, 서비스 지연을 최소화하며 응답 효율을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 구조는 실시간 자원 할당 체계를 갖춘 반응형 엣지 AI 처리 구조의 고도화를 가능하게 하며, 이기종 자원을 활용하는 복잡한 환경에서도 효과적으로 대응할 수 있도록 합니다. 마지막으로 MQTT 기반의 경량 메시지 처리 및 토픽 분기 처리를 통해 통신 오버헤드를 최소화하고, 자원 활용 효율과 서비스 안정성을 동시에 확보할 수 있는 구조로 차별화됩니다.

## Slide 6: 2번 질문
Q. 차별화된 제안을 이해하기 쉽게 설명 해주실 수 있나요?
마지막으로 MQTT 기반의 경량 메시지 처리 및 토픽 분기 처리를 통해 통신 오버헤드를 최소화하고, 자원 활용 효율과 서비스 안정성을 동시에 확보할 수 있는 구조로 차별화됩니다.
*MQTT와 상태 기반 동적 스케줄링을 통해 자원 낭비를 줄이고 고성능 서비스를 안정적으로 제공한다는 의미

## Slide 7: 2번 질문
Q. 차별화된 제안을 이해하기 쉽게 설명 해주실 수 있나요?
<추가 제안>
답안에 담겨야할 내용 중 “특히 가상 자원 할당, 재분배 기술을 통해 자원 활용률을 높이고 지연을 최소화하는 사전 프로비저닝 기술을 포함하여 기존 자원 가상화 기술의 한계를 극복하고자 하는 접근” 부분이 있음
해당 내용을 추가할 경우 첫번째 문단의 내용 뒷부분이 아래와 같이 수정될 수 있음
즉, 분석 모듈이 단순한 모니터링 도구가 아니라 가상 자원 할당을 위한 실행 제어의 핵심 구성 요소로 동작합니다. 특히 자원 가상화 및 재분배 기능을 통해 다양한 자원을 논리적으로 통합 관리하며, 서비스 요청 이전에 필요한 자원을 사전에 할당(사전 프로비저닝)함으로써 자원 활용률을 높이고 처리 지연을 최소화하는 구조를 포함합니다.

## Slide 8: 2번 질문
Q. 차별화된 제안을 이해하기 쉽게 설명 해주실 수 있나요?
<추가 제안>
답안에 담겨야할 내용 중 “'데이터 작업의 비효율성' 문제 해결에 대한 직접적인 접근: 최신 연구에서 가장 큰 문제점으로 지적된 메인 메모리-GPU 메모리 간 비효율적인 데이터 전송 문제를 해결하기 위해, 시스템 SW 수준에서 PIM(Processing In Memory) 기술을 활용하여 데이터 이동을 최적화하고 지연을 최소화하는 방안을 모색. 이를 통해 GPU 유휴 시간을 획기적 단축, 저전력 실현 등 전체 시스템의 효율성을 높일 수 있는 접근 방식 채택” 부분이 있음
해당 내용을 추가할 경우 두번째 문단의 내용 뒷부분이 아래와 같이 수정될 수 있음
이러한 구조는 실시간 자원 할당 체계를 갖춘 반응형 엣지 AI 처리 구조의 고도화를 가능하게 하며, 다양한 이기종 자원을 활용하는 복잡한 환경에서도 효과적으로 대응할 수 있도록 합니다. 또한 기존 시스템에서 주요 병목으로 지적된 메인 메모리와 GPU 메모리 간의 비효율적인 데이터 이동 문제를 해결하기 위해, PIM(Processing-In-Memory) 기술을 도입하여 데이터 전송 경로를 최적화하고 GPU 유휴 시간을 최소화함으로써 전체 시스템의 연산 효율성과 전력 효율을 동시에 향상시킬 수 있도록 설계할 예정입니다. 마지막으로 MQTT 기반의 경량 메시지 처리 및 토픽 분기 처리를 통해 통신 오버헤드를 최소화하고, 자원 활용 효율과 서비스 안정성을 동시에 확보할 수 있는 구조로 차별화됩니다.

## Slide 9: 3번 질문
Q. 왜 MQTT 기반 경량 메시지 구조를 선택하셨나요?
A. MQTT는 엣지-온디바이스 환경에서의 특성을 고려했을 때 가장 적합한 통신 구조 중 하나입니다. 현재 일반적인 클라우드 기반 분산 환경에서는 REST API 기반 HTTP 통신이 널리 활용되지만, 이는 엣지 환경의 제약(낮은 처리 성능, 통신 오버헤드)에 비해 상대적으로 무겁고 지연이 발생할 수 있습니다. 저희는 목표치인 백 대의 온디바이스들이 비동기적으로 연결되는 상황에서, 통신 오버헤드와 지연을 줄이기 위해 MQTT 기반 경량 메시지 구조를 채택하였습니다. MQTT는 TCP 기반의 연결을 유지하면서도 메시지 크기가 작고, 토픽 기반 분기 처리로 실시간 수신 및 라우팅에 유리합니다. 특히 자원 상태 수집이 병렬적으로 이뤄지는 구조에서는 메시지 송수신의 효율성이 중요한데, MQTT는 CPU 부하나 네트워크 트래픽의 증가를 억제하면서 실시간성을 유지할 수 있는 장점을 제공하기에 MQTT 기반 경량 메시지 구조를 선택하였습니다.

## Slide 10: 4번 질문
Q. MQTT 구조는 보안에 취약하다는 우려도 있는데, 보안 측면에서의 대응 방안은 어떻게 준비하고 계신가요?
A. 맞습니다. MQTT는 기본적으로 경량성과 속도에 초점을 맞춘 구조이기 때문에 내장된 보안 기능이 부족한 것이 사실입니다. 따라서 보안 강화를 위한 추가 설계가 필요합니다. 저희는 MQTT 브로커에 TLS 인증서를 적용하여 통신 구간을 암호화하고, 각 디바이스는 해당 서버 인증서를 기반으로 브로커의 신뢰성을 검증하도록 구성할 예정입니다. 경우에 따라 클라이언트 인증서를 함께 활용해 양방향 인증 체계를 구현하는 것도 염두해두고 있습니다.

## Slide 11: 5번 질문
Q. MQTT 기반의 비동기 처리 구조에서 발생할 수 있는 문제점은 무엇이며, 이를 어떻게 해결하실 계획인가요?
A. 현재 예상되는 주요 문제점은 크게 두 가지입니다. 첫째는 비동기 큐 구조를 사용했을 때 발생할 수 있는 메시지 순서의 불일치 문제이며, 둘째는 디바이스-서버 간의 통신 불안정으로 인한 메시지 유실 문제입니다.
이를 해결하기 위해 모든 요청 메시지에 고유한 ID 및 타임스탬프를 부여하여 순서와 중복 여부를 식별 가능하게 하고, 수신 서버는 이를 기준으로 메시지 처리 순서를 정렬하거나 누락 여부를 판별하게 됩니다. 특히 순서를 보장해야 하는 서비스의 경우에는 FIFO 기반 큐를 별도로 구성하여 순서를 유지할 수 있도록 하고, QoS 레벨 설정을 통해 메시지 재전송 메커니즘을 활용하여 신뢰성을 강화할 계획입니다.