## Slide 1: EdgeSAM EdgeSAM: Prompt-In-the-Loop Distillation for On-Device Deployment of SAM (2023)
Sunghyun Lee, Suak Lee, Suhyeon Lee
Department of Computer Engineering
2025년 02월 26일

## Slide 2: 진행 상황
EdgeSAM 코드 분석 및 실행 (진행중)
  EdgeSAM 훈련할 때 오류 수정 중

## Slide 3: Solved Error
1. Module error
mim, mmdet, mmcv의 버전 문제가 있기 때문에 requirements.txt를 수정하고 필요한 모듈을 따로 설치
2. No module named projects
Github에 다운받은 파일들 중에 projects 파일이 존재하지 않아서 생기는 오류. https://github.com/open-mmlab/mmdetection/tree/main/projects/EfficientDet 이 링크에서 projects 파일을 다운

## Slide 4: Dataset
SA-1B Dataset의 1%만 사용 (100~500GB)
  sa_train_subset.txt, sa_val_subset.txt 에 적혀있는 file_name, cdn_link들을 밑의 디렉토리에 다운로드
Error: github에 올라온 txt 파일에 있는 cdn_link는 만료로 https://ai.meta.com/datasets/segment-anything-downloads/ 이 링크에서 cdn_link 직접 수정

## Slide 5: Train
Prepare Teacher Embeddings
  Teacher Embeddings는 Knowledge Distillation 과정에서 Teacher 모델이 생성하는 특징 벡터를 의미
  save_embedding.py를 실행하면 SAM ViT-H 모델이 입력 데이터를 처리하고, 각 이미지에 대한 고유한 embedding을 저장
  이러한 embedding들을 후속 단계에서 Student 모델이 학습할 때 사용
Encoder-Only Knowledge Distillation
  SAM ViT-H의 Encoder 부분만을 Knowledge Distillation 방식으로 학습
  Encoder를 학습한 후, SAM의 Mask Decoder 및 Prompt Encoder를
Prompt-in-the-Loop Knowledge Distillation
  Mask Decoder와 Prompt Encoder를 학습하여, Prompt를 주었을 때 Teacher 모델처럼 동작하도록 Student 모델을 개선

## Slide 6: Prepare Teacher Embedding
특정 weights of the SAM ViT-H를 다운로드하고 weights 폴더에 저장
밑의 command으로 teacher 모델(SAM ViT-H)으로 infer하고 embedding을 저장
여러 개의 GPU를 이용해서 distributed training을 함 -> 여기서 문제 발생

## Slide 7: Distributed training
Distributed training은 모델이 커서 하나의 장치(CPU,GPU)에서 학습이 불가능할 때, 모델을 여러 개의 GPU나 또는 여러 개의 머신으로 나눠서 학습을 하는 방법
Distributed Data Parallelism(데이터 병렬화)
  같은 모델을 여러 개의 GPU에서 동시에 학습을 하는 방식
  학습되는 모델을 같지만 학습에 사용되는 데이터를 서로 다른 데이터를 학습
  (ex) 1번 머신에서는 1~1000까지 데이터를, 2번 머신에서는 1001~2000, … 데이터를 학습 시킨후, 학습된 Weight 값을 다시 1~4머신으로 동기화 시켜서 모델을 학습
모델 병렬화(텐서 병렬화)
  모델을 횡으로 잘라서 학습하는 각각의 모델 일부를 다른 머신에서 학습하는 방식
EdgeSAM 같은 경우는 DistributedDataParallel(DDP) 방식을 사용하여 각 GPU가 독립적으로 연산을 수행하면서 동기화. GPU 하나로 시도했는데 오류 발생

## Slide 8: Distributed training-Solution
T719A_2080T1_5way GPU를 원격으로 train 진행
save_embedding.py 포함해서 다른 분산학습 관련된 파일들에 있는 분산 학습 관련 코드들을 제거하고 싱글 GPU 또는 CPU 모드로 실행하도록 변경

## Slide 9: To-do
train 시킬 때 3 단계(Prepare Teacher Embedding, Encoder-Only Knowledge Distillation
, Prompt-in-the-Loop Knowledge Distillation)를 수월하게 진행하도록 코드 수정
2. 훈련된 모델을 evalutaution 할 때, 평가 척도(FPS, FLOPs, IOU)를 코드상 조사
3. EdgeSAM/SAM에 Quantization,Pruning 등을 결합 시도