## Slide 1: Hierarchical Majority Voter 실험
Suhak Lee
Department of Computer Engineering
2026년 05월 13일
Notes: 저는 오늘 Hierarchical Majority Voter 관련되어 어떤 실험들을 설계하고 진행하고 있는지, 그리고 그 결과에 대한 공유와 앞으로는 어떤 실험을 통해서 방향성을 잡아갈 것인지에 대해서 말씀드리려고 합니다.

## Slide 2: Background
firstconv3x3 (FP32)
BasicBlock
(Layer 1)
AdaptiveAvgPool2d(1)
Linear
(1024 → 100)
BasicBlock
(Layer 2)
BasicBlock
(Layer 13)
BasicBlock
(Layer 12)
ReActNet
…
firstconv3x3 (FP32)
BasicBlock
(Layer 1)
AdaptiveAvgPool2d(1)
Linear
(1024 → 100)
BasicBlock
(Layer 2)
BasicBlock
(Layer 16)
BasicBlock
(Layer 15)
Bi-Real Net
…
PopBin
Notes: 먼저 실험은 크게 2가지 분류로 진행하려고 합니다.
하나는 인퍼런스나 트레이닝에 Hierarchical Majority Voter를 다양한 방법으로 적용하여 그 결과를 확인하는 것
하나는 Hierarchical Majority Voter를 어떻게 설계해야 좋은 결과를 뽑아낼 수 있을지 확인하기 위해 분포에 대한 분석을 진행하는 과정으로 구성하였습니다.

## Slide 3: Background
Majority Voter
1-bit
Hierarchical Majority Voter
..
-bit
n-bit
n-bit
n-bit
1-bit
1-bit
1-bit
..
1-bit
1. PTQ
- Majority Voter와 Hierarchical Majority Voter 일치율
- Accuracy 측정 ( Single Layer / All-Layer)
2. QAT
- Accuracy 측정 ( Single Layer / All-Layer)
Notes: 먼저 실험은 크게 2가지 분류로 진행하려고 합니다.
하나는 인퍼런스나 트레이닝에 Hierarchical Majority Voter를 다양한 방법으로 적용하여 그 결과를 확인하는 것
하나는 Hierarchical Majority Voter를 어떻게 설계해야 좋은 결과를 뽑아낼 수 있을지 확인하기 위해 분포에 대한 분석을 진행하는 과정으로 구성하였습니다.

## Slide 4: Hierarchical Majority Voter 분석
1,000,000개의 random 576-bit Input에 대한 Hierarchical Majority Voter 분석
Bit 수 | Hierarchical Majority Voter | 576-bit Majority Voter와의 일치율 | 
 |  | Tie = -1 | Tie = 1
576-bit | 9-bit majority voter * 64 | 80.72% | 80.70%
 | 16-bit majority voter * 36 | 60.16% | 59.99%
 | 32-bit majority voter * 18 | 69.77% | 69.65%
 | 64-bit majority voter * 9 | 79.46% | 79.38%
575-bit (1-bit drop) | 23-bit majority voter * 25, 앞 1-bit drop | 80.31% | 80.31%
 | 23-bit majority voter * 25, 뒤 1-bit drop | 80.31% | 80.31%
 | 25-bit majority voter * 23, 앞 1-bit drop | 80.29% | 80.30%
 | 25-bit majority voter * 23, 뒤 1-bit drop | 80.26% | 80.26%
  * 23x25의 tie를 -1으로 취급하는 것과 1로 취급하는 것의 값은 완전히 같은 값은 아님(소수점 3째자리 이하의 값이 다름)
Notes: 가장 먼저 Hierarchical Majority Voter와 576-bit Majority Voter의 일치율을 분석해보았습니다.
Random한 Input에 대해서는 Tie를 -1로 처리하거나 1로 처리하는데 있어서 큰 차이를 보이지는 않았습니다. 하지만, 대체적으로 -1로 처리하는 것이 일치율이 미세하게 높은 경우가 더 많았습니다. (후에 보여드리겠지만, 학습의 경우에도 그런 경우가 많음)
첫번째 계층에서 Tie를 발생시키지 않는 9-bit Majority Voter가 576-bit Majority Voter와 일치율이 가장 높았고, 1-bit를 drop한 후 Hierarchical Majority Voter를 구성한 경우에도 9-bit Majority Voter와 유사하게 높은 일치율을 보였음을 확인하였습니다.
그래서 가장 먼저 Inference와 Training에 9-bit Majority Voter를 C_in 개수만큼 적용하고 그 다음에 C_in-bit Majority Voter를 적용하는 실험을 진행하였습니다.

## Slide 5: 학습 실험

## Slide 6: PopBin + Hierarchical Majority Voter 실험 결과
ReActNet – PopBin + 9-bit Majority Voter * C_in 실험
모델 | 방식 | Hierarchical Majority Voter 적용 범위 | Tie Rule | Top-1 / Top-5 Accuracy
ReActNet | PTQ | 모든 Layer | Tie = -1 | 1.19% / 6.61%
 |  |  | Tie = 1 | 1.00% / 5.16%
 |  | Layer-Wise | Tie = -1 | (다음페이지)
 |  |  | Tie = 1 | 
 | QAT | 모든 Layer | Tie = -1 | 37.34% / 67.32%
 |  |  | Tie = 1 | (진행중)
 |  | Layer-Wise | Tie = -1 | (진행 예정)
 |  |  | Tie = 1 | (진행 예정)
*PopBin의 top-1 acc : 65.28%
Notes: 가장 먼저 ReActNet에 PopBin을 적용한 모델에 Hierarchical Majority Voter를 적용한 실험입니다. 9-bit Majority를 C_in개 적용하고 C_in-bit Majority Voter를 적용한 실험입니다.

## Slide 7: PopBin + Hierarchical Majority Voter 실험 결과
Quantization | Tie Rule | Hierarchical Majority Voter 적용 Layer | Top-1 / Top-5 Accuracy | Tie Rule | Hierarchical Majority Voter 적용 Layer | Top-1 / Top-5 Accuracy
PTQ | Tie = -1 | All layer | 1.19% / 6.61% | Tie = 1 | All layer | 1.00% / 5.16%
 |  | Layer 1 | 49.44% / 77.96% |  | Layer 1 | 46.48% / 75.91%
 |  | Layer 2 | 49.03% / 77.32% |  | Layer 2 | 45.40% / 74.38%
 |  | Layer 3 | 47.88% / 76.95% |  | Layer 3 | 11.01% / 31.90%
 |  | Layer 4 | 50.41% / 78.56% |  | Layer 4 | 46.04% 75.34%
 |  | Layer 5 | 46.90% / 75.81% |  | Layer 5 | 8.07% / 26.48%
 |  | Layer 6 | 49.46% / 77.97% |  | Layer 6 | 46.43% / 75.35%
 |  | Layer 7 | 46.68% / 75.58% |  | Layer 7 | 29.39% / 60.69%
 |  | Layer 8 | 49.11% / 77.21% |  | Layer 8 | 40.07% / 70.40%
 |  | Layer 9 | 48.91% / 77.29% |  | Layer 9 | 46.50% / 76.00%
 |  | Layer 10 | 50.32% / 77.60% |  | Layer 10 | 47.91% / 77.31%
 |  | Layer 11 | 49.44% / 77.57% |  | Layer 11 | 48.27% / 77.23%
 |  | Layer 12 | 49.18% / 77.07% |  | Layer 12 | 48.14% / 77.58%
 |  | Layer 13 | 51.20% / 78.80% |  | Layer 13 | 51.23% / 78.86%
ReActNet – PopBin + 9-bit Majority Voter * C_in 실험(PTQ, Layer-Wise)
Tie = 1인 경우, Downsampling Layer 직후의 Layer에 Hiearchical Majority Voter 적용 시 Accuracy가 매우 하락
Notes: ReActNet의 경우 모든 Layer에 적용한 경우보다 단일 Layer에 적용하여 Inference를 한 경우가 높았고, 단일 Layer에서는 가장 마지막 Layer에만 적용한 경우가 Accuracy가 가장 높았습니다.
Tie가 1일 경우, Layer 3번 5번 7번에 대해서 다른 경우에 비해 Accuracy가 급격하게 감소되는 것을 확인할 수 있는데, 이는 Downsampling을 적용한 바로 직후의 Layer에 대해서만 적용한 경우이고, Tie가 -1인 경우에도 다른 Layer에 Hierchical Majority Voter를 적용한 경우보다 3, 5, 7번에 대해서 적용했을 때가 약 2~3%가 더 낮았음을 확인하였습니다.

## Slide 8: PopBin + Hierarchical Majority Voter 실험 결과
Bi-Real Net – PopBin + 9-bit Majority Voter * C_in 실험
모델 | 방식 | Hierarchical Majority Voter 적용 범위 | Tie Rule | Top-1 / Top-5 Accuracy
Bi-Real Net | PTQ | 모든 Layer | Tie = -1 | 65.28% / 88.34%
 |  |  | Tie = 1 | 2.62% / 17.33%
 |  | Layer-Wise | Tie = -1 | (다음 페이지)
 |  |  | Tie = 1 | 
 | QAT | 모든 Layer | Tie = -1 | (진행 예정)
 |  |  | Tie = 1 | (진행 예정)
 |  | Layer-Wise | Tie = -1 | (진행 예정)
 |  |  | Tie = 1 | (진행 예정)
*PopBin의 top-1 acc : 67.67%

## Slide 9: PopBin + Hierarchical Majority Voter 실험 결과
BNN | Quantization | Tie Rule | Hierarchical Majority Voter 적용 Layer | Top-1 / Top-5 Accuracy | Tie Rule | Hierarchical Majority Voter 적용 Layer | Top-1 / Top-5 Accuracy
Bi-Real Net | PTQ | Tie = -1 | All layer | 65.28% / 88.34% | Tie = 1 | All layer | 2.62 % / 17.33%
 |  |  | Layer 1 | 36.41% / 66.22% |  | Layer 1 | 35.43% / 64.98%
 |  |  | Layer 2 | 37.82% / 66.92% |  | Layer 2 | 35.50% / 64.63%
 |  |  | Layer 3 | 37.22% / 66.36% |  | Layer 3 | 34.28% / 63.28%
 |  |  | Layer 4 | 36.93% / 66.14% |  | Layer 4 | 35.10% / 63.95%
 |  |  | Layer 5 | 36.46% / 65.65% |  | Layer 5 | 37.50% / 66.47%
 |  |  | Layer 6 | 37.40% / 66.53% |  | Layer 6 | 37.82% / 67.46%
 |  |  | Layer 7 | 38.73% / 68.02% |  | Layer 7 | 38.24% / 67.59%
 |  |  | Layer 8 | 37.38% / 66.04% |  | Layer 8 | 37.17% / 66.76%
 |  |  | Layer 9 | 35.86% / 64.74% |  | Layer 9 | 35.29% / 64.19%
 |  |  | Layer 10 | 37.91% 67.44% |  | Layer 10 | 33.17% / 61.21%
 |  |  | Layer 11 | 38.71% / 67.72% |  | Layer 11 | 34.07% / 62.86%
 |  |  | Layer 12 | 33.84% / 64.12% |  | Layer 12 | 35.76% / 63.54%
 |  |  | Layer 13 | 36.29% / 65.83% |  | Layer 13 | 34.20% / 63.48%
 |  |  | Layer 14 | 40.80% / 69.85% |  | Layer 14 | 29.19% / 59.30%
 |  |  | Layer 15 | 40.45% / 69.79% |  | Layer 15 | 29.28% / 59.28%
 |  |  | Layer 16 | 42.30% / 70.68% |  | Layer 16 | 31.58% / 62.37%
Notes: Bi-Real Net의 Downsampling Layer :

## Slide 10: PopBin + Hierarchical Majority Voter 실험 결과
PTQ / QAT 실험 결과
Tie를 -1로 처리한 경우가 Tie를 +1로 처리한 것보다 Accuracy가 일반적으로 더 높음
ReActNet의 Layer 3, 5, 7 (downsampling 직후)는 catastrophic함

## Slide 11: 분포 분석 실험

## Slide 12: Hierarchical Majority Voter 분석 실험 설계
ReActNet - Inference 시의 XNOR Output대한 Hierarchical Majority Voter 분석
500개의 CIFAR-100 test data
이웃 비트 간의 spatial correlation (같은 채널, 인접한 pixel의 상관 계수)
  Grouping한 정보에 대해 다양성 평가
채널 간 correlation 분포
  같은 위치에서 다른 채널 비트와의 상관 계수 → 채널 redundancy 평가
9-bit Majority Voter 사용 시 실측 분포
  - 9-bit 합의 빈도 확인

## Slide 13: Hierarchical Majority Voter - spatial correlation
ReActNet - Inference 시의 XNOR Output대한 Hierarchical Majority Voter 분석
이웃 비트 간의 spatial correlation (같은 채널, 인접한 pixel)
Layer Number | 오른쪽 bit와의 correlation | 아래 bit와의 correlation
Layer 1 | +0.453 | +0.441
Layer 2 | +0.527 | +0.511
Layer 3 | +0.463 | +0.443
Layer 4 | +0.442 | +0.411
Layer 5 | +0.371 | +0.324
Layer 6 | +0.384 | +0.311
Layer 7 | +0.361 | +0.230
Layer 8 | +0.380 | +0.208
Layer 9 | +0.407 | +0.200
Layer 10 | +0.432 | +0.156
Layer 11 | +0.456 | +0.145
Layer 12 | +0.422 | +0.132
Layer 13 | 측정 불가 | 측정 불가
좌우간의 correlation은 layer가 깊어져도 비슷
상하간의 correlation은 layer가 깊어지면 감소
Notes: 학습된 weight의 spatial bias 또는 downsample 동작의 비대칭성을 반영할 가능성
수평 vs 수직 correlation이 layer 깊이에 따라 다르게 변함. 이건 ReActNet의 stride=2 downsample이 (h, w) 두 축에 대해 어떻게 작용하는지를 반영하는 것일 가능성이 큽니다. 또는 학습된 weight의 비대칭성 때문일 수도 있습니다.

## Slide 14: Hierarchical Majority Voter - channel correlation
ReActNet - Inference 시의 XNOR Output대한 Hierarchical Majority Voter 분석
채널 간 correlation
Layer Number | 평균
Layer 1 | -0.004
Layer 2 | +0.016
Layer 3 | +0.017
Layer 4 | +0.013
Layer 5 | +0.013
Layer 6 | +0.017
Layer 7 | +0.010
Layer 8 | +0.007
Layer 9 | +0.005
Layer 10 | +0.005
Layer 11 | +0.005
Layer 12 | +0.003
Layer 13 | 측정 불가

## Slide 15: Hierarchical Majority Voter – 실측 분포
ReActNet - Inference 시의 XNOR Output대한 Hierarchical Majority Voter 분석
9-bit Majority Voter 사용 시 실측 분포
Layer Number | Group Sum value | 분포도 | Group Sum value | 분포도
Layer 1 | -9 | 0.37% | +0 | 16.19%
 | -7 | 2.20% | +1 | 10.19%
 | -6 | 1.17% | +2 | 10.79%
 | -5 | 2.98% | +3 | 6.92%
 | -4 | 5.84% | +4 | 7.21%
 | -3 | 5.97% | +5 | 4.32%
 | -2 | 11.30% | +6 | 3.74%
 | -1 | 8.38% | +7 | 1.35%
 |  |  | +9 | 1.08%
Layer Number | Group Sum value | 분포도 | Group Sum value | 분포도
Layer 2 | -9 | 4.01% | +0 | 8.81%
 | -7 | 2.80% | +1 | 12.35%
 | -6 | 2.91% | +2 | 5.93%
 | -5 | 4.62% | +3 | 8.99%
 | -4 | 3.90% | +4 | 4.38%
 | -3 | 10.51% | +5 | 5.08%
 | -2 | 5.49% | +6 | 2.96%
 | -1 | 11.27% | +7 | 3.10%
 |  |  | +9 | 2.88%
짝수인 group sum value가 존재

## Slide 16: Hierarchical Majority Voter – 실측 분포
ReActNet - Inference 시의 XNOR Output대한 Hierarchical Majority Voter 분석
9-bit Majority Voter 사용 시 실측 분포
Layer Number | Group Sum value | 분포도
Layer 7 | -4 | 11.35%
 | -2 | 24.69%
 | +0 | 31.88%
 | +2 | 23.06%
 | +4 | 9.02%
Layer 8 | -4 | 11.65%
 | -2 | 24.29%
 | +0 | 32.76%
 | +2 | 22.50%
 | +4 | 8.79%
Layer Number | Group Sum value | 분포도
Layer 9 | -4 | 11.75%
 | -2 | 23.49%
 | +0 | 32.39%
 | +2 | 23.16%
 | +4 | 9.21%
Layer 10 | -4 | 10.42%
 | -2 | 24.66%
 | +0 | 32.87%
 | +2 | 23.00%
 | +4 | 9.05%
Layer Number | Group Sum value | 분포도
Layer 11 | -4 | 10.54%
 | -2 | 23.77%
 | +0 | 32.67%
 | +2 | 23.06%
 | +4 | 9.96%
Layer 12 | -4 | 9.58%
 | -2 | 25.61%
 | +0 | 33.86%
 | +2 | 22.80%
 | +4 | 8.14%
Layer Number | Group Sum value | 분포도
Layer 13 | -1 | 51.23%
 | +1 | 48.77%

## Slide 17: Hierarchical Majority Voter – 실측 분포
ReActNet - Inference 시의 XNOR Output대한 Hierarchical Majority Voter 분석
짝수인 group sum 발생 이유
def binaryconv3x3(in_planes, out_planes, stride=1):
return HardBinaryConv_Depth(in_planes, out_planes, kernel_size=3, stride=stride, padding=1)
PyTorch에서 padding = 1로 설정하면 0-padding이 진행됨
0-padding이 포함된 부분에서 Binary Conv 연산 시, 9-bit의 합이 짝수가 될 수 있음
-1
1
1
1
1
-1
-1
-1
1
1
1
-1
-1
1
1
-1
1
1
1
-1
1
-1
1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
예시
-1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
0
-1
-1
Notes: 짝수 sum이 발생하는 이유

## Slide 18: Hierarchical Majority Voter – 실측 분포
ReActNet - Inference 시의 XNOR Output대한 Hierarchical Majority Voter 분석
인접 spatial 비트 상호연관성을 가지고 있으나 Layer가 깊어질수록 상하관계의 인접 비트와의 correlation은 감소
0-padding으로 인한 9-bit Sum의 값이 짝수가 발생
3x3 kernel 인접 spatial 9개의 bit라서 같은 그룹 안 비트들이 서로 비슷한 정보를 담는 경향이 있음
Notes: 결론 작성용 슬라이드

## Slide 19: To Do List
ReActNet, Bi-Real Net 추가 학습(Layer-Wise 등)
  Bi-Real Net : All Layer Training, Layer-Wise Training
  ReActNet : Layer-Wiser Training
Random Rewiring 실험
Notes: 연구 후속 방향 제시용 슬라이드

## Slide 20: Hierarchical Majority Voter – 실측 분포
ReActNet - Inference 시의 XNOR Output대한 Hierarchical Majority Voter 분석
9-bit Majority Voter 사용 시 실측 분포
Layer Number | Group Sum value | 분포도 | Group Sum value | 분포도
Layer 3 | -9 | 1.60% | +0 | 10.17%
 | -7 | 3.07% | +1 | 10.63%
 | -6 | 2.53% | +2 | 9.06%
 | -5 | 5.67% | +3 | 8.28%
 | -4 | 5.69% | +4 | 5.67%
 | -3 | 8.28% | +5 | 5.61%
 | -2 | 8.52% | +6 | 2.13%
 | -1 | 9.53% | +7 | 2.37%
 |  |  | +9 | 1.21%
Layer Number | Group Sum value | 분포도 | Group Sum value | 분포도
Layer 4 | -9 | 1.66% | +0 | 10.25%
 | -7 | 2.72% | +1 | 10.33%
 | -6 | 2.18% | +2 | 9.40%
 | -5 | 5.23% | +3 | 8.80%
 | -4 | 5.05% | +4 | 6.00%
 | -3 | 8.38% | +5 | 5.17%
 | -2 | 8.50% | +6 | 2.37%
 | -1 | 10.17% | +7 | 2.81%
 |  |  | +9 | 0.98%

## Slide 21: Hierarchical Majority Voter – 실측 분포
ReActNet - Inference 시의 XNOR Output대한 Hierarchical Majority Voter 분석
9-bit Majority Voter 사용 시 실측 분포
Layer Number | Group Sum value | 분포도 | Group Sum value | 분포도
Layer 5 | -9 | 0.67% | +0 | 20.97%
 | -7 | 1.31% | +1 | 4.87%
 | -6 | 2.75% | +2 | 16.32%
 | -5 | 2.59% | +3 | 3.45%
 | -4 | 8.98% | +4 | 7.36%
 | -3 | 4.16% | +5 | 1.86%
 | -2 | 17.03% | +6 | 1.60%
 | -1 | 5.11% | +7 | 0.76%
 |  |  | +9 | 0.22%
Layer Number | Group Sum value | 분포도 | Group Sum value | 분포도
Layer 6 | -9 | 0.26% | +0 | 21.27%
 | -7 | 0.78% | +1 | 5.22%
 | -6 | 1.73% | +2 | 16.79%
 | -5 | 2.11% | +3 | 3.87%
 | -4 | 8.83% | +4 | 7.58%
 | -3 | 4.29% | +5 | 2.01%
 | -2 | 17.24% | +6 | 1.56%
 | -1 | 5.64% | +7 | 0.66%
 |  |  | +9 | 0.15%