## Slide 1: WAGE Quantization
B815133 이성현 전자전기공학부
C135283 이수현 컴퓨터공학과
2024년 11월 25일

## Slide 2: Long Term Goal
1) DNN Quantization 양자화
  Binarized Neural Network (BNN)
2) NPU 이해 및 시뮬레이터 활용
  NeuroSim
  Goal – NeuroSim에서 양자화된 네트워크를 train 및 inference

## Slide 3: Another Quantization VS WAGE
0.95 | -0.89 | 0 | -0.55 | 0.78 | 0.61 | -0.08 | -0.88 | -0.12 | 0.66
Original
α
β
Asymmetric
Map Floating numbers in the range [β, α] into another in the range [0,
n=3bit 이므로 [0,7]
7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6
Dequant
Asymmetric scale: 0.26285714285714284, zero: 3.0
1.05 | -0.79 | 0 | -0.53 | 0.79 | 0.53 | 0 | -0.79 | 0 | 0.79

## Slide 4: Another Quantization VS WAGE
0.95 | -0.89 | 0 | -0.55 | 0.78 | 0.61 | -0.08 | -0.88 | -0.12 | 0.66
Original
α
Symmetric
Map Floating numbers in the range [- α, α] into another in the range [-),
n=3bit 이므로 [-3,3]
3 | -3 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | -3 | 0 | 2
Dequant
Symmetric scale: 0.31666666666666665
0.95 | -0.95 | 0 | -0.63 | 0.63 | 0.63 | 0 | -0.95 | 0 | 0.63
Highest absolute value

## Slide 5: Another Quantization VS WAGE
0.95 | -0.89 | 0 | -0.55 | 0.78 | 0.61 | -0.08 | -0.88 | -0.12 | 0.66
Original
α
β
WAGE
Map Floating numbers in the range [β, α] into another in the range [-1,
0.75 | -0.75 | 0 | -0.5 | 0.75 | 0.5 | 0 | -0.75 | 0 | 0.75
The difference is that WAGE Quantization doesn`t have scaling factor. In WAGE, we don`t dequantize tensor.
WHY?

## Slide 6: 일반적인 Quantization
일반적인 Quantization는 Inference할 때만 사용됩니다. 그래서 Trained 된 모델 자체는 FP32이지만 inferenc할 때는 int8로 계산됩니다.
Quantize
Perform all operations
using integer arithmetic
int32
Output
Dequantize
Dequantize the output, then feed it to Hidden layer2
How do we know scale and zero parameter?
We basically run inference on the model using a few inputs and “observe” the typical output to calculate the scale and the zero. The process is called calibration.

## Slide 7: WAGE Quantization
On the other hand, We use quantization in both training and inference process. So we don`t have to dequantize

## Slide 8: To do
간단한 MLP 모델을 WAGE Quantization을 적용해서 일반적으로 양자화한(Fake Quantization) 모델와 양자화하지 않은 모델의 성능을 비교합니다.

## Slide 9: To do
모델 사이즈, 모델의 가중치, 성능(정확도)를 측정합니다.